OIL INDUSTRY

"Petroleum has been a fundamental driver in the industrial, commercial and political evolution of our society" (Petroleum in the 21s' Century O.G.J.)

Energy is referred to as the basis of industrial civilization. Ancient people used wood as the major source of energy. Certain other energy sources, found only in local i/ed areas, were also used in ancient times: asphalt, coal, and peat from surface deposits and oil in seepages from underground deposits. When occurred, these seepages were used for limited purposes - such as filling torches and heating homes. But the real exploitation of crude oil did not begin until the 19lh century.

The international oil industry can name its birthday almost to the hour.

The date was Saturday, August 27th, 1859. On that day. at 12 noon , work stopped on a well being drilled by E.L. Drake at Titusville, a small Pennsylvanian town. The depth of the bore-hole at that moment was 69 '/2 ft. While inspected on the Monday morning, the well had 3 parts full of oil. This was the first well in the world that had been specifically and successfully drilled for oil production. In its shallow depth the international oil industry was born, and the way was opened for new concepts of living standards throughout the whole world.

It should be said, the economy of many nations is influenced by petroleum industry. In developed countries it provides jobs for a great many people. In certain developing but oil-rich countries, petroleum export makes up most of the national

income. Petroleum is also a source of political power for such countries because many other nations depend on them for fuel.

Commercial oil production spread rapidly throughout the world as the worldwide demand for petroleum grew. Thus, the oil industry itself is more international than any other. Its operations span the globe. Oil is currently produced in nearh 50 countries in every continent and is being sought not only in those countries but also in others.

The main oil producers are the countries of OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) as well as Russia, Norway, Mexico, Canada, and the USA.

People engaged in oil industry have to study and to solve a lot of problems connected with petroleum. Generally speaking, these are: how petroleum was formed millions of years ago under the land and the sea; how we learn where to look for it; how it is brought to the surface; if oil resources will ever dry up; how oil is transported all over the world to places where it is needed; how it is stored and refined to be usable.

The ever-increasing use of petroleum products, especially in developed countries, has helped raise the living standards of many people. But is has also resulted in some serious problems, which include the energy shortage and environmental pollution.

OIL BUSINESS Parti

Do you know that nowadays speaking about all the activities connected with oil and gas business the petroleum experts use three terms: upstream, midstream and downstream.

To start the story of oil business one should know something about the origin of petroleum.

Most geologists believe that oil is of organic origin, i.e. (that is), it originated from decomposition of mainly marine animals and plants buried under thick layers of mud perhaps as long as 400- 500 million years ago. These deposits rich in organic material became the source rocks (sedimentary rocks) for the generation of crude oil. High temperatures and pressures in the sedimentary rocks caused chemical processes that, in turn, resulted in the formation of a waxy substance called kerogen. When heated to a temperature above 100° С kerogen is separated into a liquid (oil) and gas (natural gas). The chemical composition of petroleum is principally hydrocarbons, although a few sulphur-, nitrogen-, and oxygen-containing compounds are usually present.

To look for and to find petroleum is the art of exploration. According to the theories of petroleum origin sedimentary basins are a prime aim for the oil hunters. In general, to form oil and gas pools the following conditions must be fulfilled. First, the presence of a "source rock" which geologic history allowed the formation of oil. Second, migration of the oil from the source rock to a "reservoir rock" that is thick, permeable and porous enough to hold a sizeable accumulation of oil. Third, entrapment. Waters and pressure of overlying layers pushed oil upward until it reached an impermeable layer of rock called a cap rock. A cap rock stops further migration of oil and oil is thus trapped in a reservoir. It is from these reservoirs that people began extracting oil and gas millions of years later.

It should be noted that successful exploration is based on an accurate interpretation of: the information to be provided by geo- logical and geophysical surveys. Seismic prospecting minimizes exploration risk and reduces finding costs. Using complicated tools geologists identify potential traps for oil and gas.

Drilling can prove the presence of oil after the geologists and geophysicists have found a favourable location for the accumulation of oil. All wells drilled to discover oil and gas accumulations are "exploratory wells", commonly referred to as "wild-cats". A successful wildcat is a "discovery well", while an unsuccessful one is a "dry hole".

After oil has been discovered/ the first wells to be drilled to establish the limits of the field are "appraisal wells". All subsequent wells are "development wells". To determine the reservoir and oil properties geophysical investigations (logging) are to be conducted in the wells. If the first wells "prove" an oilfield, the data from them are used in drawing up plans for the commercial development of the field.

Part II

Once oil is found it must be extracted. After the drilling site has been prepared the rig is to be constructed. The rig is known to consist of surface equipment and a

derrick which houses drilling tools. The derrick is used to lift sections of pipe which are lowered into the hole made by the drill. To get oil and gas out of the ground is not easy.

Sophisticated techniques and equipment must be used to extract the most out of e\ery oil and gas deposit. Experts consider oil recovery to depend in much on natural pressure. Under natural pressure oil flows freely and it is called the natural flow. It is the most economic period of a well life. If oil wells have too little energy to produce oil efficiently, additional energy must be supplied by pumps or other artificial means.

Crude oil must be transported from the fields where it is produced to the places where it is consumed. Pipelines are likely to be the main means of oil transportation. But tankers, barges, tank trucks, and railroad tank cars are thought to be of no less importance. The latest discoveries of welding methods, construction practices and new materials have extended pipeline transportation into harsh environments and deep waters. ЛИ the means of transportation carry oil from wells to storage tanks or directly to refineries. Pipelines also carry petroleum products from refineries to markets. Some of the largest pipelines are to carry more than a million barrels of oil daily.

The basic job of a refineiy is to convert petroleum into useful products. As mentioned above, crude oil consists chiefly of hydrocarbons. Refineries are to separate oil into various hydrocarbon groups, or fractions, distillation being the first step of refining. The fractions are then chemically changed and treated with other substances. The refining processes may be classified as separation, conversion and chemical treatment. The latest improvements in refining may be said to have saved billions of barrels of crude.

Distribution and marketing appear to be the final links in the petroleum industry chain that begins hundreds of meters below the ground and ends in your home.

NATURAL GAS

While the i»story of ciude oil goes back to the 19-th century, it was only in the 1950s that the story of natural gas began to arouse worldwide interest.

Nevertheless, natural gas appears to be a major and increasingly attractive energy source lor the 21-st century. Due to its abundance in reserves, its environmental friendliness and its llexibility, the use of natural gas is already showing a tremendous development.

Natural gas is an oil competitor on fuel markets, but often it is its associate in the hydrocarbon reservoirs. Due to this fact and because of their having comparable origins and locations it seems logical to draw a parallel between natural gas and crude oil.

Alter oil having been discovered, for decades gas was considered to be its useless byproduct and was vented to atmosphere or flared. But at present time the natural gas industry is experiencing rapid growth thanks to the diverse use of natural gas as a fuel and a feedstock for the petrochemical industry.

An increasing part of the reservoirs is located offshore, in poorly accessible areas, often far away from the major consumption sites. The industry faces therefore great technical and economical problems of transporting natural gas to the consumers.

Three types of natural gas are generally distinguished:

(a)	nonassociated gas which is not in contact with oil

(b)	gas cap - associated gas overlying the oil phase in the reservoir

(c)	associated gas «dissolved» in the oil in the reservoir (dissolved gas).
However, more than the type of natural gas and the properties of oil with which it

may be associated, it is the chemical composition of the gas that is the most important factor. It conditions the processing that the gas will have to undergo to meet the specifications of its transporting by pipeline or in the form of LNG (liquefied natural gas). The knowledge of the composition and the properties of natural gas is essential in all stages of production, processing, transportation and storage.

Geological studies guide a closer understanding of the factors influencing the composition and location of natural gas reservoirs. Modeling the formation and migration of natural gas gives an increasingly accurate forecasting tool. This knowledge helps guide exploration operations and reduce the risk of wildcatting.

A growing share of gas reserves being found offshore or in harsh areas makes necessary the development of techniques designed to improve productivity and to lower costs. Different natural gas processing operations can be employed to meet the specifications required for the transportation or use of natural gas. Natural gas is transported by pipelines as compressed gas or liquefied gas.

Natural gas storage is necessary for the seasonal regulation of consumption and gas supply, as demand for instance, for heating is different in winter and in summer. Two main storage methods are employed:

a)	cryogenic storage in tanks, as LNG

b)	underground storage in depleted reservoirs and salt cavities.

Gas discoveries have gradually spread to all the continents, in fact, to more than 80 countries. In Russia its proved reserves which only amounted to 2 X10 m in 1960 jumped to 46.9 tern in 2000. This clearly places Russia at the top of the world's gas reserves list. Most of this increase can be credited to the discoveries of the largest reservoirs of the globe in Siberia. New supergiant reservoirs were discovered north of Siberia in the Barents Sea and the Kara Sea.

ECOLOGY

Ancient people seem to be quite " environmentally friendly" and lived in harmony with nature. Nevertheless since the earliest times the man has tended to dominate over the nature.

Environmental damage through history has reached a crisis point. Step by step the man has changed the composition of the atmosphere, the sea and the upper layers of the Earth crust. Our modern lifestyle is destroying the fragile environment.

Nowadays the man faces the global environmental problems, which can have serious consequences for human health and the environment.

The principal environmental concerns connected with industrial progress are: water, air. land, wildlife.

Partly responsible for all types of pollution is petroleum industry, since upstream, midstream and downstream processes have created serious environmental pollution problems. Environmental impacts can start with geologic studies and exploratory work, continue with drilling and production and end with hazardous emissions from refineries, storage tanks and pipeline leakages.

Operations that can have effects on the environment at all stages of petroleum business are seismic surveys, drilling, production, road-development and well-site access, pipelining, refining and processing and general increases in human activities.

Let's consider some examples.

Different pollutants are emitted during drilling operations, separation, upgrading, transport and storage of crude oil and gas, combustion of fuels.

The toxic substances such as sulfur oxides (SOX), nitrogen oxides (NOX), carbon dioxide (СОз). methane (CH4) and other byproduct gases are considered to be green-house gases. They contribute to acid rains, global warming. Global warming is expected to alter atmospheric and oceanic temperatures, water circulation and weather patterns. (The global mean temperatures at the Earth's surface are likely to rise by 2°C by 2025.) If the Earth's temperature got hotter by just a few degrees, it could dramatically change the weather all over the planet. Places that are warm would become too hot to live in, and places that are cold would become warm. Ices would melt and our planet would become an ocean. And the catastrophic warming might occur. Oceangoing ships, tankers and offshore drilling accidents can cause oil spills that pollute the water, damage beaches and destroy wildlife. Oil reduces the level of oxygen dissolved in the water, without which the sea cannot support any life at all.

Drilling fluids, pipeline leaks contaminate soil. All the facts mentioned above are symptoms of careless, inefficient poor industrial management. Many laws should be passed in oil producing countries to control pollution and protect environment. It is important that in all operations and products an eco cycle approach should be adopted. Concern for the environment is a global problem. To reduce environmental impact is a continuous process. The petroleum industry has to invest much in the development of new technologies and products so that pollution should be minimized.

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

"Нефть была фундаментальным водителем в индустриальном, коммерческом и политическом развитии нашего общества" (Нефть в 21s' Столетие O.G.J.)

Энергия упоминается как основание индустриальной цивилизации. Древние люди использовали древесину как главный источник энергии. Уверенный другие источники энергии, найденные только в местных i/ed областях, также использовались в древних временах: асфальт, уголь, и торф от поверхности вносят и нефть{масло} в утечках от подземных депозитов. Когда происходится, эти утечки использовались для ограниченных целей - типа заполняющихся факелов и нагревающихся домов. Но реальная эксплуатация сырой нефти не начиналась до 19lh столетие.

Международная нефтедобывающая промышленность может назвать его день рождения почти к часу.

Дата была суббота, 27-ого августа 1859. В тот день. в 12 полудня, работа остановилась на хорошо быть сверлившимся E.L. Селезень в Titusville, маленьком городе Пенсильванца. Глубиной буровой скважины в тот момент были 69 '/2 футов. В то время как осмотрено в понедельник утром, хорошо имел 3 части, полные нефти{масла}. Это было первое хорошо в мире, который определенно и успешно сверлили для производства нефти. В его мелкой глубине международная нефтедобывающая промышленность была рождена, и путь был открыт для новых понятий{концепций} жизненного уровня всюду по целому миру.

Это должно быть сказано, экономика{экономия} многих наций влияет нефтяная промышленность. В развитых странах это обеспечивает рабочие места для очень многих людей. В некотором развитии, но богатых нефтью{маслом} странах, нефтяной экспорт составляет большинство национальных

доход. Нефть - также источник политической власти{мощи} для таких стран, потому что много других наций зависят от них для топлива.

Коммерческое распространение производства нефти быстро во всем мире как всемирное требование{спрос} на нефть росло. Таким образом, сама нефтедобывающая промышленность является более международной чем любой другой. Его действия охватывают земной шар{глобус}. Нефть{масло} в настоящее время произведена в nearh 50 стран на каждом континенте и ищется не только в тех странах но также и в других.

Главные нефтяные производители - страны ОРГАНИЗАЦИИ СТРАН - ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (Организация Нефти, экспортирующей Страны) так же как Россию, Норвегию, Мексику, Канаду, и США.

Люди нанялись{участвовали} в нефтедобывающей промышленности, должны учиться и решить много проблем, связанных с нефтью. Вообще говоря, они: как нефть была сформированные миллионы лет назад под землей и морем; как мы узнаем, где искать это; как это принесено к поверхности; если нефтяные ресурсы будут когда-либо высыхать; как нефть{масло} транспортируется во всем мире в места, где это необходимо; как это запасено{сохранено} и очищено, чтобы быть годным к употреблению.

Постоянно увеличивающееся использование нефтепродуктов, особенно в развитых странах, помогло поднимать жизненный уровень многих людей. Но - также закончился некоторыми серьезными проблемами, которые включают нехватку энергии и экологическое загрязнение.

НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС Parti

Сделайте Вы знаете, что в настоящее время говоря обо всех действиях, связанных с нефтяным и газовым бизнесом нефтяные эксперты используют три срока{термина;условия}: вверх по течению, середина реки и вниз по течению.

Чтобы начинать историю нефтяного бизнеса, нужно знать кое-что о происхождении нефти.

Большинство геологов полагает, что нефть{масло} имеет органическое происхождение, то есть (который является), это произошло из разложения главным образом морских животных и заводов{растений}, захороненных под толстыми слоями грязи возможно целых 400-500 миллионов лет назад. Эти депозиты, богатые органическим материалом стали исходными камнями (осадочные камни) для поколения сырой нефти. Высокие температуры и давления в осадочных камнях причиняли химические процессы, которые, в свою очередь, закончились формированием воскового вещества{сущности}, названного kerogen. Когда нагрето к температуре более чем 100 ° С kerogen отделены в жидкую{ликвидную} (нефть{масло}) и газ (природный газ). Химический состав нефти - преимущественно углеводороды, хотя несколько серы-, азот-, и содержащие кислородом составы обычно присутствуют.

Искать и находить нефть - искусство исследования. Согласно теориям нефтяного происхождения осадочные бассейны - главная цель на нефтяных охотников. Вообще, чтобы формировать нефть{масло} и газ объединяет следующие условия{состояния}, должен быть выполнен. Сначала, присутствие "источника качается", какая геологическая история позволила формирование нефти{масла}. Во вторых, перемещение нефти{масла} от исходной скалы до "бассейна качается", который является толстым, водопроницаемым и достаточно пористым, чтобы держать большое накопление нефти{масла}. Треть, провоцирование на уголовно наказуемое деяние. Воды и давление лежания над слоями подтолкнули{выдвинули} нефть{масло} вверх, пока это не достигло непроницаемого слоя скалы названной покрывающей породой. Покрывающая порода останавливает дальнейшее перемещение нефти{масла}, и нефть{масло} таким образом заманена в ловушку{поймана} в бассейне. Именно от этих бассейнов люди начали извлекать нефтяные и газовые миллионы лет спустя.

Должно быть отмечено, что успешное исследование базируется на точной интерпретации: информация, которая будет обеспечена geo-логическими и геофизическими обзорами. Сейсмическая разведка минимизирует исследование, рискуют, и уменьшает затраты обнаружения. Использующие сложные геологи инструментов идентифицируют потенциальные западни для нефти{масла} и газа.

Тренировка{Бурение} может доказать присутствие нефти{масла} после того, как геологи и геофизики нашли благоприятное местоположение для накопления нефти{масла}. Все колодцы, которые сверлят, чтобы обнаружить нефтяные и газовые накопления - "исследовательские колодцы", обычно названные как "рискованные предприятия". Успешное рискованное предприятие - "открытие хорошо", в то время как неудачный - "сухое отверстие".

После того, как нефть{масло} была обнаружена/, первые колодцы, которые сверлятся, чтобы установить пределы области{поля} являются "колодцами оценки". Все последующие колодцы - "колодцы развития". Чтобы определять бассейн и нефтяные свойства, геофизические исследования{расследования} (заготовка леса) должны провестись в колодцах. Если первые колодцы "доказывают" месторождение нефти, что данные от них используются в составлении планов относительно коммерческого развития области{поля}.

Часть II

Как только нефть{масло} найдена, что это должно быть извлечено. После того, как участок{сайт} тренировки{бурения} был готов, буровая установка должна быть построена. Буровая установка, как известно, состоит из поверхностного оборудования и a

кран, который размещает инструменты тренировки{бурения}. Кран используется, чтобы снять{поднять} секции трубы, которые понижены в отверстие, сделанное тренировкой. Получить нефть{масло} и газ из основания{земли} не легок.

Сложные{Искушенные} методы и оборудование должны использоваться, чтобы извлечь наиболее из e\ery нефтяной и газовый депозит. Эксперты полагают, что нефтяное восстановление зависит в очень от естественного давления. Под естественной нефтью{маслом} давления течет свободно, и это называют естественным потоком. Это - наиболее экономический период хорошо жизнь. Если нефтяные скважины имеют слишком мало энергии произвести нефть{масло} эффективно, дополнительная энергия должна быть снабжена насосами или другими искусственными средствами.

Сырая нефть должна транспортироваться от областей{полей}, где это произведено к местам, где это использовано. Трубопроводы, вероятно, будут главными средствами нефтяного транспортирования. Но танкеры, баржи, грузовики резервуара{танка}, и автомобили резервуара{танка} железной дороги, как думают, являются не меньше важности. Последние открытия сварочных методов, методов строительства и новых материалов расширили{продлили} транспортирование трубопровода в резкие окружающие среды и глубокие воды. ЛИ средства транспортирования несут нефть{масло} с колодцев на резервуары{танки} хранения или непосредственно к очистительным заводам. Трубопроводы также несут нефтепродукты от очистительных заводов до рынков. Некоторые из наибольших трубопроводов должны нести больше чем миллион баррелей нефти{масла} ежедневно.

Основная работа refineiy должна конвертировать{преобразовать} нефть в полезные изделия. Как упомянуто выше, сырая нефть состоит в основном из углеводородов. Очистительные заводы должны отделить нефть{масло} в различные группы углеводорода, или фракции{доли}, дистилляция, являющаяся первым шагом очистки. Фракции{доли} тогда химически изменены{заменены} и рассмотрены с другими веществами{сущностями}. Очищающиеся процессы могут классифицироваться как разделение, конверсионная и химическая обработка{лечение}. Последние усовершенствования очистки могут быть сказаны, чтобы экономить{спасать} миллиарды баррелей сырья.

Распределение и маркетинг, кажется, заключительные связи в нефтяной цепи промышленности, которая начинает сотни метров ниже основания{земли} и заканчивается в вашем доме.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

В то время как я » история ciude нефти{масла} возвращается к 19-ому столетию, только в 1950-ых история природного газа начала пробуждать во всем мире интерес{процент}.

Однако, природный газ, кажется, главный и все более и более привлекательный источник энергии lor 21-ое столетие. Из-за его изобилия в запасах, его экологическом дружелюбии и его llexibility, использование природного газа уже показывает огромное развитие.

Природный газ - нефтяной конкурент на топливных рынках, но часто это - его партнер в бассейнах углеводорода. Из-за этого факта и из-за их имеющего сопоставимого происхождения и местоположений кажется логично тянуть{рисовать} параллельно между природным газом и сырой нефтью.

Измените бывший обнаруженную нефть{масло}, поскольку газ десятилетий, как полагали, был его бесполезным побочным продуктом и был выражен к атмосфере или вспыхнул. Но в существующее время промышленность природного газа испытывает быстрый рост благодаря разнообразному использованию природного газа как топливо и сырье для промышленности для нефтехимической промышленности.

Увеличивающаяся часть бассейнов расположена на расстоянии от берега, в плохо доступных областях, часто далеко от главных участков{сайтов} потребления. Промышленность сталкивается поэтому с большими техническими и экономичными проблемами транспортировки природного газа потребителям.

Три типа природного газа вообще отличают:

(a)	несвязанный газ, который не находится в контакте с нефтью{маслом}

(b)	газовая кепка - нефтяной газ, лежащий над нефтяной стадией в бассейне

(c)	нефтяной газ "распался" в нефти{масле} в бассейне (распущенный газ).

(d)	Однако, больше чем тип природного газа и свойств нефти{масла}, с который это

может быть связан, это - химический состав газа, который является самым важным фактором. Это условия{состояния} обработка, которой газ должен будет подвергнуться, чтобы встретить{выполнить} спецификации его транспортировки трубопроводом или в форме LNG (сжиженный газ). Знание состава и свойств природного газа существенно во всех стадиях{сценах} производства, обработки, транспортирования и хранения.

Геологические занятия{изучения} ведут более близкое понимание факторов, влияющих на состав и местоположение бассейнов природного газа. Моделирование формирование и перемещение природного газа дает все более и более точный инструмент прогноза. Это знание помогает вести действия исследования и уменьшать риск wildcatting.

Растущая доля{акция} газовых запасов, находимых на расстоянии от берега или в резких областях делает необходимым развитие методов, разработанных{предназначенных}, чтобы улучшить производительность и понизить затраты. Различные операции по обработке природного газа могут использоваться, чтобы встретить{выполнить} спецификации, требуемые для транспортирования или использования природного газа. Природный газ транспортируется трубопроводами как сжатый газ или сжиженный газ.

Хранение природного газа необходимо для сезонного регулирования потребления и газовой поставки, поскольку требование{спрос} например, для нагревания отлично зимой и летом. Два главных метода хранения используются:

a)	криогенное хранение в резервуарах{танках}, как LNG

b)	подземное хранение в исчерпанных бассейнах и впадинах соли.

Газовые открытия постепенно распространились ко всем континентам, фактически, к больше чем 80 странам. В России его доказанные запасы, которые только составляли 2 X10 м. в 1960, подскочили к 46.9 крачкам в 2000. Это ясно размещает Россию наверху всемирного газового списка запасов. Большинство этого увеличения можно кредитовать к открытиям наибольших бассейнов земного шара{глобуса} в Сибири. Новые супергигантские бассейны были обнаружены к северу от Сибири в Баренцевом море и Карском море.

ЭКОЛОГИЯ

Древние люди, кажется, весьма " экологически дружественные" и жили в гармонии с характером{природой}. Однако начиная с самых ранних времен человек{мужчина} имел тенденцию доминировать над характером{природой}.

Экологическое повреждение{ущерб} через историю достигло кризисного пункта{точки}. Шаг за шагом человек{мужчина} изменил{заменил} состав атмосферы, моря и верхних слоев Земной корки. Наш современный образ жизни уничтожает хрупкую окружающую среду.

В настоящее время человек{мужчина} сталкивается с глобальными экологическими проблемами, которые могут иметь серьезные последствия для человеческого здоровья и окружающей среды.

Основные экологические предприятия{беспокойства}, связанные с индустриальным продвижением{прогрессом}: вода, воздух. земля, живая природа.

Частично ответственный за все типы загрязнения - нефтяная промышленность, с тех пор вверх по течению, середина реки и вниз по течению обрабатывает, создали серьезные экологические проблемы загрязнения. Экологические воздействия могут начаться с геологических занятий{изучений} и исследовательской работы, продолжиться с тренировкой{бурением} и производством и закончиться опасной эмиссией от очистительных заводов, резервуаров{танков} хранения и утечек трубопровода.

Действия, которые могут иметь эффекты на окружающую среду во всех стадиях{сценах} нефтяного бизнеса - сейсмические обзоры, тренировка{бурение}, производство, дорожное развитие и доступ хорошо-участка{-сайта}, конвейерная обработка, очистка и обработка и общие увеличения в человеческих действиях.

Давайте рассматривать{считать} некоторые примеры.

Различные загрязнители испускаются в течение тренировки{бурения} действий, разделения, модернизации, транспорта{транспортировки} и хранения сырой нефти и газа, сгорание топлив.

Ядовитые вещества{сущности} типа окисей серы (НОСКИ), окиси азота (NOX), углекислый газ (СОз). метан (CH4) и другие газы побочного продукта, как полагают, является газами оранжереи. Они вносят вклад в кислотные дожди, глобальное нагревание. Глобальное нагревание, как ожидается, изменит атмосферные и океанские температуры, водное обращение и погодные образцы. (Глобальные средние{скупые} температуры в поверхности Земли, вероятно, повысятся на 2°C к 2025.) Если температура Земли стала более горячей только несколькими степенями{градусами}, это могло бы драматично изменить{заменить} погоду на всем протяжении планеты. Места, которые являются теплыми, стали бы слишком горячими, чтобы жить в, и места, которые являются холодными, стал бы теплым. Льды таяли бы, и наша планета станет океаном. И катастрофическое нагревание могло бы произойти. Oceangoing суда, танкеры и на расстоянии от берега тренировка{бурение} несчастных случаев может причинить нефтяные пятна, которые загрязняют воду, повреждают берега и уничтожают живую природу. Нефть{масло} уменьшает уровень кислорода, распущенного в воде, без которой море не может поддержать никакой жизни вообще.

Сверля жидкости, утечки трубопровода загрязняют почву. Все факты, упомянутые выше - признаки небрежного, неэффективного бедного индустриального управления. Много законов нужно передать в странах - производителях нефти, чтобы управлять загрязнением и защищать окружающую среду. Важно, что во всех действиях и изделиях eco подход цикла должен быть принят. Предприятие{беспокойство} для окружающей среды - глобальная проблема. Уменьшать экологическое воздействие - непрерывный процесс. Нефтяная промышленность должна вложить капитал очень в развитие новых технологий и изделий так, чтобы загрязнение было минимизировано.